Деталь №  17027EX Издание май 2007

АППАРАТ ДЛЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОПКОРНА

KARMEL BABY

Руководство  по эксплуатации

Цинциннати, Огайо 45241-4807 США

KARMEL BABY

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное оборудование продается исключительно для коммерческого использования. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять данное оборудование в домашних условиях. При использовании аппарата на предприятиях общественного питания НЕ ДОПУСКАЕТСЯ контакт между необученными людьми  и оборудованием. К работе с оборудованием допускаются только  люди, прошедшие специальное обучение и знакомые с оборудованием.  Перед работой  с оборудованием внимательно прочитайте все инструкции по установке.

ВСЕГДА  надевайте защитные очки во время технического обслуживания данного оборудования.

Любые изменения оборудования аннулируют гарантию и могут привести к возникновению опасных ситуаций.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить какие-либо изменения в оборудование.

Во избежание поражения персонала электрическим током  аппарат ДОЛЖЕН иметь соответствующее заземление. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать емкость, нагреватель или иную часть оборудования в воду.  Всегда выключайте аппарат из розетки перед очисткой или техническим обслуживанием.

KARMEL BABY

ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном руководстве  описывается аппарат для изготовления попкорна KARMEL BABY модель  2626EX объемом 2.5 галлонов.  Вы можете гордиться данным изделием. В дополнение к яркому привлекательному внешнему виду в этом аппарате реализованы различные технические новшест-ва, которые делают его лидером в своей отрасли.  Внешний вид аппарата спроектирован и создан для того, чтобы в течение многих лет сохранять презентабельность.

Во избежание поражения электрическим током в случае проблем с

электропитанием  аппарат ДОЛЖЕН иметь соответствующее

заземление.

УСТАНОВКА

Проверка при поставке :

Распакуйте все коробки и внимательно проверьте на наличие повреждений, которые могут возникнуть во время транспортировки. Претензии в отношении повреждений должны быть незамедлительно доведены до сведения транспортной компании.

Требования к электропитанию

Напряжение для модели 2626EX  составляет 240 Вольт,  однофазный ток 50 циклов. Должна использоваться розетка, соответствующая штекеру, поставляемому с аппаратом.  Аппарат потребляет максимум  7.5 Амп. Для надлежащей работы аппарата ваш специалист-электрик должен обеспечить достаточную силу тока. Рекомендуем независимую вставку в линию.

МОДЕЛЬ# 2626EX

KARMEL BABY

Органы управления и их функции

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА И НАГРЕВАТЕЛЯ:

В положении «ВКЛ» (ON) этот кулисный выключатель приводит в действие термоэлементы, расположенные в нижней части емкости. I = ВКЛ. (ON) и  O =  ВЫКЛ. (OFF).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

В положении «ВКЛ» (ON) этот кулисный выключатель приводит в действие электродвигатель мешалки.

ТЕРМОКОНТРОЛЬ

Данный аппарат поставляется с заводской настройкой  280°F  для Центров изготовления попкорна. Если требуется более высокая или низкая температура, то  удалите серебряную заглушку или крышку, расположенную на передней панели шкафа управления.  Это откроет доступ к потенциометру терморегулятора. Для увеличения температуры поверните потенциометр по часовой стрелке.

Для калибровки терморегулятора для приготовления попкорна  заполните смесительную емкость достаточным количеством масла, так чтобы оно закрыло термодатчик  (приблизительно 1-1/2").  Для измерения температуры масла в смесительной емкости используйте точный термометр. Перемешивайте масло по мере нагревания.  Когда масло достигнет температуры 310°F, медленно поворачивайте счетчик потенциометра по часовой стрелке, пока не услышите звуковой сигнал.   Если звуковой сигнал появится до достижения температуры 310°F, то поворачивайте потенциометр по часовой стрелке до тех пор, пока звуковой сигнал не прекратится, после чего дополнительно поверните потенциометр на  1/8 оборота.

Примечание:  Звуковой сигнал всегда говорит об остановке увеличения температуры.

МОДЕЛЬ # 2626EX

KARMEL BABY

УХОД И ОЧИСТКА

Во избежание поражения персонала электрическим током  аппарат ДОЛЖЕН иметь соответствующее заземление. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать емкость, нагреватель или иную часть оборудования в воду.  Всегда выключайте аппарат из розетки перед очисткой или техническим обслуживанием.

ПАРОВАЯ ОЧИСТКА

Самый  легкий способ очистки емкости – залить в нее 8 унций воды, пока ем-кость еще не остыла. Закройте емкость крышкой.  Пусть она обрабатывается паром приблизительно 10 минут.  Снимите крышку и слейте воду.  Возможно, вам понадобится проделать эту процедуру дважды, чтобы удалить все остатки про-дукта. Смесительный барабан легко вынимается для чистки путем освобождения защелки. Смесительный барабан можно очистить в раковине.  Корпус вашего аппарата необходимо протирать раз в день или чаще, в зависимости от  его использования.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ КАРА-МЕЛЬНОГО ПОПКОРНА

- Установите выключатель электродвигателя/нагревателя в положение ВКЛ (ON).

- Добавьте 4 унции воды, один пакет карамельной смеси  Gold Medal 2157 2.5 галлон.

- Установите выключатель электродвигателя мешалки в положение ВКЛ. (ON)  и  перемешивайте  приблизительно 1 минуту.  Установите выключатель в положение ВЫКЛ. ( OFF) . ( При включенном выключателе нагрева электродвигатель будет работать приблизительно 15 секунд каждую минуту).

- Дайте смеси приготовиться, пока не услышите звуковой сигнал, появляющийся при достижении продуктом температуры  280°.

- Установите выключатель электродвигателя/нагревателя в положение ВЫКЛ. (OFF).

- Установите выключатель электродвигателя в положение ВКЛ (ON).

- Добавьте два с половиной галлона заранее приготовленного  покорна.

- Дайте попкорну перемешаться в течение  тридцати (30) секунд. При этом емкость должна находиться в вертикальном положении.

- Установите емкость в положение смешивания и перемешивайте попкорн, пока он полностью не будет покрыт карамельной смесью.

- Выгрузите карамельный попкорн в охлаждающий поддон.

МОДЕЛЬ # 2626EX

KARMEL BABY

УСТАНОВКА НОВОГО КОМПЛЕКТА ЛОПАСТИ И УПЛОТНЕНИЯ СТУПИЦЫ

1.   Выверните барашковые болты и снимите обе смесительных лопасти.

- Снимите старое уплотнение ступицы.

- Очистите участок вокруг центральной ступицы. Уберите все остатки пищи и углеродистые остатки.

- Удалите заусенцы с верхней части центральной ступицы.  Слегка зачистите поверхность с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Если заусенцы не удалить, то при установке может возникнуть повреждение узла ступицы.

- Слегка смажьте центральную ступицу емкости небольшим количеством растительного масла для облегчения установки уплотнения ступицы.

- Опустите уплотнение ступицы на вал мешалки. Приложите некоторое давление, чтобы облегчить скольжение уплотнения по центральной ступице емкости, пока оно не «встанет» в нужное положение (см. схему ниже) .

- После надлежащей установки уплотнения ступицы поместите новую смесительную лопасть на дно, а одну имеющуюся лопасть на верхнюю часть вала мешалки.

- Верните на место барашковые болты и затяните их пальцами.

Вал мешалки

Барашко-вый болт

-Смесительная лопасть

Уплотнение

Уплотнение ступицы *

Корпус уплотнения ступицы  46629

— Уплотнительное кольцо 46631

MODEL# 2626EX

KARMEL BABY

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ   ОБСЛУЖИВАНИЮ

Следующие разделы данной инструкции предназначены исключительно для специалистов ремонтных служб, знакомых с работой с электрооборудованием. Они не предназначены для оператора

Во время технического обслуживания оборудования необходимо использовать соответствующие средства защиты глаз, чтобы избежать их повреждения.

.

Не погружайте оборудование в воду.

Перед началом технического обслуживания выключите аппарат из розетки.

| 2626 | 2626EX |  |
| --- | --- | --- |
| № детали | № детали | Описание |
| 16986 | 16986 | СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РУЧКИ |
| 16731 | 16731 | ШАРНИРНЫЙ ПАЛЕЦ |
| 16730 | 16730 | 1/2" МУФТА |
| 16926 | 16926 | СТОПОР Э/ДВИГАТЕЛЯ |
| 16738 | 16738 | СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛОПАСТИ |
| 16761 | 16761 | СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН |
| 87085 | 42369 | ВВОДНОЙ ШНУР |
| 16927 | 16926 | СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА |
| 42006 | 42006 | КЛЕММНЫЙ БЛОК |
| 48616 | 48616 | КУЛИСНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ |
| 48590 | 48590EX | РЕЛЕ МОЩНОСТИ |
| 46118 | 46120 | ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ |
| 16723 | 16723EX | ПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЕМКОСТИ |
| 12889 | 12889 | ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ |
| 67889 | 67889EX | ТРУБЧАТЫЙ ТЕРМОЭЛЕМЕНТ 1720ВТ |
| 16987 | 16987 | УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ |
| 16732 | 16732 | ВАЛ МЕШАЛКИ |
| 16717 | 16717 | ЕМКОСТЬ |
| 67894 | 67894 | ЗАЖИМ ЭЛЕМЕНТА |
| 16760 | 16760 | НИЖНИЙ ПОДДОН |
| 46299 | 46299 | ТЕРМОДАТЧИК RTD |
| 76702 | 76702 | ТЕРМОСТАТ L-525 |
| 16725 | 16725 | ШАРНИР КОРПУСА |
| 46326 | 46326 | ПОТЕНЦИОМЕТР 500 Ом |
| 48688 | 48688EX | ПРОЦЕНТНЫЙ ТАЙМЕР |
| 55057 | 55057 | ТЕРМОРЕГУЛЯТОР RTD |
| 48689 | 48689 | РЕЗИСТОР 240k КРАСН-ЖЕЛТ.-ЖЕЛТ. |
| 48690 | 48690 | 750k РЕЗИСТОР ФИОЛЕТ.-ЗЕЛЕН.-ЖЕЛТ. |

KARMEL BABY

МОДЕЛЬ # 2626EX

KARMEL BABY

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

- Укажите нужную деталь в соответствии с фотографиями, иллюстрациями и/или спецификацией деталей.

- При размещении заказа просим указывать номер детали, наименование детали и требуемое количество.

- В заказе просим указывать модель, серийный номер и дату производства вашего аппарата (находится на фирменной табличке аппарата).

- Направляйте все заказы по адресу:

Parts Department Gold Medal Products Co.

10700 Medallion Drive Cincinnati, Ohio 45241-4807

или

(800) 543-0862

(513)769-7676

Fax:(513)769-8500

E-mail: info@gmpopcorn.com

Web Page: www.gmpopcorn.com

МОДЕЛЬ # 2626EX

KARMEL BABY

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Для модели  2626EX

МОДЕЛЬ # 2626EX

KARMEL BABY

ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем покупателю нового оборудования Gold Medal, продаваемого нашей компанией, отсутствие дефектов материала и высокое качество изготовления при условии нормальной эксплуатации и обслуживания. Наши обязательства по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой дефектной детали в течение шести (6) месяцев с даты продажи первому покупателю в отношении работ и два (2) года в отношении деталей. Гарантия не распространяется на повреждения оборудования, вызванные непредвиденными обстоятельствами, изменением, ненадлежащей эксплуатацией, несоответствующим напряжением, несоблюдением инструкций.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЧЕТКО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАМЫЕ, А ТАКЖЕ ВСЕ ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАШЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ. МЫ НЕ ДАЕМ ГАРАНТИЙ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА РАМКИ ГАРАНТИИ, ОПИСЫВАЕМОЙ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ.  Мы не принимаем на себя, а также не даем разрешение третьим лица принимать за нас иные обязательства или ответственность в связи с продажей указанного оборудования GOLD MEDAL или какой-либо его части.

Термин  "Первый покупатель", используемый в данной гарантии, означает лицо, фирму, ассоциацию или корпорацию, в адрес которых выставлен счет компанией GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY или ее уполномоченным дистрибьютором данного оборудования .

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ИМЕЕТ СИЛЫ И СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-НОЙ, ЕСЛИ ПЕРВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ ПОЗВОНИЛ В КОМПАНИЮ GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY ПО ТЕЛЕФОНУ 1-800-

543-0862, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ С НАШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЗ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ПРОБЛЕМУ, СВЯЗАННУЮ С ОБОРУДОВАНИЕМ, И, ЕСЛИ  ЭТО НЕОБХОДИМО,  ПОЛУЧИТЬ ИНСТРУКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ.

Примечание: Данное оборудование производится и продается исключительно для коммерческого использования.

GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY

10700 Medallion Drive

Cincinnati, Ohio 45241-4807 USA

www.gmpopcorn.com

Тел.: 1-800-543-0862

Факс: 1-800-542-1496

# Text boxes

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОПАСНО

ПРИМЕЧАНИЕ

Информация, технические характеристики и иллюстрации, содержащиеся в настоящем руководстве, представляют собой самые последние данные, имеющиеся на момент публикации. Компания Gold Medal Products сохраняет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

ОПАСНО

ОПАСНО

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

ОПАСНО

оранж.

Син.

Зелен.

Вся проводка с маркировкой 18 GA . Материал проводки должен как минимум иметь термопластовую изоляцию 1/32”, рассчитанную на 90 С или 105 С , если нет иных требований.  Провода емкости и термостата  должны представлять собой никелевый многожильный провод со стекловолоконной оплеткой, рассчитанный  минимум на 250С.  Клеммы на термоэлементах – никелевые.

Фиол.-зел.-желт

Катушка реле

Черн.

Кор. Зел.

Кор

Син.

Син.

терморегулятор

Син.

Перемычка клеммного блока

Кор

Син.

Кор

Кор

Звук.

Устр.

Син.

Выключатель э/двигателя

бел

Красн.

Выключатель нагрева/электро-двигателя

Кор

конденсатор

Кор..MGT в 2 местах

Син.MGT в 2 местах

Э/двиг емкости

Син.

Кор.MGT

Кор.MGT

Син.

Син.

Син.

Син.