- СОДЕРЖАНИЕ

- ЗНАКИ ОПАСНОСТИ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА МАШИНЕ

- ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ, ПРИВОДИМЫЕ В  ИНСТРУКЦИИ

- ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ГАРАНТИЯ

- ПОСТАВКА

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОДЪЕМ

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

- НАДЛЕЖАЩЕЕ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- ЧИСТКА

- РИСКИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

- УРОВЕНЬ ШУМА

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- СИСТЕМА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧЕСТНЫХ СЛУЧАЕВ

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ

- ПУСК МАШИНЫ И ПРОВЕРКА  ИСПРАВНОСТИ КНОПОК

- СИСТЕМА ОПУСКАНИЯ ЦИЛИНДРОВ

- НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ И ЦЕПИ

- НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТ

- РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И  СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАШИНЫ

- ДЕМОНТАЖ И ЛИКВИДАЦИЯ МАШИНЫ

- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Перед началом работы с машиной, пожалуйста, внимательно и до конца прочитайте прилагаемую к ней инструкцию по эксплуатации. Только в этом случае вы сможете   хорошо понять, как правильно пользоваться машиной, как избежать ненадлежащее ее применение  и возникновение рисковых ситуаций.

Обязательно сохраните инструкцию в надлежащем месте вблизи машины, известив об этом всех заинтересованных лиц.

- ЗНАКИ ОПАСНОСТИ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА МАШИНЕ

## ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ, ПРИВОДИМЫЕ В  ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ !!!

- Не работайте с машиной, будучи под воздействием алкоголя, наркотических средств  или медикаментов, влияющих на физическое состояние организма.

- Волосы и другие части тела держите вдали от вращающихся деталей, ремней и  зубчатых систем.

- Щитки с информацией об источниках риска  и по технике безопасности содержите в чистоте и порядке.

- Для работы надевайте соответствующую одежду. Не работайте в расстегнутой куртке или рубашке.

Все описания, иллюстрации, а также веса и габариты машин, приводимые в данной инструкции, носят сугубо информативный характер.

Компания сохраняет за собой право, при условии неизменности  основных характеристик описываемых и изображенных в инструкции моделей, внесения в данное издание в любой момент, безо всяких обязательств, касающихся своевременной актуализации издания, изменений, которые  она сочтет целесообразными с точки зрения технических улучшений или вследствие любой потребности конструкционного или коммерчесого характера.

- ГАРАНТИЯ

Срок действия гарантии, предоставляемой фирмой-производителем, составляет 1 год со дня поставки. Гарантия распространяется на  замену механической части; электрические части и двигатели под действие гарантии не попадают. Техническая помощь со стороны нашей компании предоставляется  полностью за счет клиента.

- ПОСТАВКА

Машина поставляется упакованная в клеть, обеспечивающую  сохранность машины при хранении в крытом помещении в течение приблизительно 6 месяцев. По получении машины следует незамедлительно снять упаковку  и известить перевозчика о  возможно обнаруженных  повреждениях.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОДЪЕМ

###### НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

### Прокатные машины применяются в пекарном и кондитерском производстве  для  переработки замеса из муки злаков  и изготовления из него продукции, на основании яиц, масла, сливок прочего.

Любое другое применение оборудования считается не соответствующим предусматриваемому изготовителем назначению; поэтому изготовитель не может нести ответственности за ущерб причиненный имуществу и самой машине или людям, возникший вследствие примения машины не по назначению.

## НАДЛЕЖАЩЕЕ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Машина может применяться только для изготовления пекарских и кондитерских изделий.

.

## ЧИСТКА

Эксплуатация машины предполагает работу с продуктами питания, поэтому чистота самой машины и окружающего ее пространства играет существенную роль с точки зрения  гигиеничности  конечного продукта.  В конце каждого рабочего дня  следует очищать скребки и цилиндры проката. Для лучшей очистки скребки рекомендуется удалять.

## РИСКИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

## СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Машина изготовлена в соответствии со стандартами по безопасности, приводимыми в руководстве  CEI.

Электрическое устройство соответствует стандарту EN 60204-1. Материалы, приходящие в соприкосновение с замесом, соответствуют стандартам FDA. Машина построена в соответствии с Директивой по оборудованию 89/392/CEE и с последующими поправками к ней  (91/368/CEE,  93/44/CEE  и 93//68/CEE).

## УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума вблизи рабочего места не превышает 70 децибел.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | SF500B | SF500 |
| --- | --- | --- |
| ВИД | BENCH | A-FRAME |
| ШИРИНА ЛЕНТЫ | 500 мм | 500 мм |
| ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ | 850/1.000/1.200 мм | 850/1.000 мм |
| СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ НА ВЫХОДЕ | 50 см/с- 30 м/мин. | 50 см/с- 30 м/мин. |
| РАЗВОД БАРАБАНОВ | 0-35 мм | 0-35 мм |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 0,55 кВт | 0,55 кВт |
| ВЕС | 140 кг | 170 кг |

- СИСТЕМА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧЕСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Система по безопасности позволяет произвести  остановку машины по первой необходимости.

Красного цвета кнопка экстренной остановки, расположенная на передней панели машины (рис. 4), приводится в действие  непосредственно с рабочего места.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ

Вольтаж сети  питания должен соответствовать значению, приводимому на щитке, установленному на машине.

Подключение к сети питания должно соответствовать нормативам, действующим в стране  применения оборудования

- ПУСК МАШИНЫ И ПРОВЕРКА  ИСПРАВНОСТИ  КНОПОК

- СИСТЕМА ОПУСКАНИЯ ЦИЛИНДРОВ

## НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ И ЦЕПИ

## НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТ

- РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ЩИТ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И  СИСТЕМЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

- НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАШИНЫ

- УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО КРАСНО-ЧЕРНЫЙ  ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВЛЕН В ПОЗИЦИИ  1 (РИС. 4);

- УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВИЛКА ВОТКНУТА В СЕТЬ;

- УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ПРОВОДА ВИЛКИ СОЕДИНЕНЫ ПРАВИЛЬНО;

- ПРОВЕРЬТЕИТЬ НАЛИЧИЕ В СЕТИ НАПРЯЖЕНИЯ;

- УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО КНОПКА ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ (РИС. 6) НЕ НАЖАТА;

- УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НЕ СГОРЕЛИ;

- УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ПОЗИЦИОННЫЕ СЕНСОРЫ  (РИС. 3)  НАХОДЯТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ  СОСТОЯНИИ.

## ДЕМОНТАЖ И ЛИКВИДАЦИЯ  МАШИНЫ

Составные части машины не представляют собой опасности, требующей, в случае демонтажа машины и/или ее ликвидации,  применения особых мер предосторожности. Следует, однако, учитывать, что для упрощения процесса реутилизации материалов из машины лучше удалить составные части ее электрической системы.

# Text boxes

Подъем и опускание цилиндров проката осуществляется путем  поворота  ручки, обозначенной на фото, влево или вправо (рис. 6). Каждый уровень поворота ручки  зубчатого механизма соответствует определенной толщите проката.

ПРИ  НАЛИЧИИ КОНТАКТА МЕЖДУ  ЦИЛИНДРАМИ СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ.

Для остановки машины достаточно малейшего повышения уровня защиты; немедленной остановке машины способствуют 2 позиционных сенсора, размещенных внутри машины, на фото обозначенных стрелкой ( рис. 3).

Для работы с машиной необходимо иметь базовое образование кондитера.

Машина требует обслуживания квалифицированным персоналом и не должна находиться в открытом доступе.

Применение машины при условиях и в режиме, отличных от таковых,  предусматриваемых производителем, приводит к возникновению неконтролируемого риска.

Производитель ни в коем случае не должен нарушать механические и электрические устройства и части машины, вносить изменения в ее внешнее и внутреннее устройство, ослаблять и развинчивать болты и винты, нарушать удалять предохранительные устройства.

Все работы по уходу за машиной следует выполнять, предварительно отключив  машину из сети питания.

# В процессе работы машины покрытия, карткр,  защитные устройства должны быть  в рабочем состоянии и присоединены к соответствующим частям машины.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу, вызванный нарушением системы  безопасности.

Подключение машины к сети питания должно выполняться  квалифицированным персоналом.

            - Рис. 6

Подъем машины должен выполняться только квалификацированным персоналом

Машину для  перевозки  следует упаковать в деревянную клеть или в картонную коробку, размещенную на поддоне.

Упакованную в деревянную клеть  или установленную на поддоне машину можно поднимать вилочным автопогрузчиком, продев зубцы вил в предназначенные для этой цели пазы в нижней части клети (рис. 1). Машину можно также поднимать с помощью крана тросом или за петли, продетые под дном клети (рис. 2)

При этом следует соблюдать максимальный угол натяжения троса,  составляющий 45°.

При необходимости машину можно поднимать в неупакованном виде краном: два куска троса пропустить под машиной и поднять ее за этот трос, угол натяжения которого не должен превышать 45°.

            - Рис. 1

            - Рис. 2

### Перед любой работой по чистке машины не забывайте отключать машину из сети питания.

Ни в коем случае не используйте для чистки машины химикалии,  непищевые, абразивные или едкие вещества, струю воды или  гидроочиститель.

Максимально избегайте применение шероховатых и абразивных  предметов, таких как стальная стружка, жесткие губки и тому подобные.

Работа по чистке машины должна выполняться  квалифицированным персоналом.

.

            - Рис.3

Вызвать электрика или обратиться к ФИРМЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЮ.

О возможных недостачах следует сообщить фирме-производителю не позднее, чем через 8 дней по получении товара.

Для замены предохранителей достаточно снять четыре крепежных винта электрического щита, показанного на  рис. 10.

Перед  работой с электрическим щитом отключите машину от сети питания.

Все работы с электрическим щитом должны выполняться квалифицированным персоналом.

##### 400V/3PH/50HZ

###### Указания о правильном выполнении описываемых операций или предупреждение об опасности

Операции, которые должны выполняться специально подготовленным персоналом

Операции, не требующие специальной подготовки, которые могут выполняться обслуживающим персоналом машины

# Стр. 1

Стр. 1

Стр. 1

Стр. 2

Стр. 2

Стр. 2

Стр. 2

Стр. 3

Стр. 3

Стр. 3

Стр. 3

Стр. 3

Стр. 4

Стр. 4

Стр. 4

Стр. 5

Стр. 5

Стр. 5

Стр. 6

Стр. 6

Стр. 6

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 7

Рис.10

Установите общий выключатель красного цвета (1)  в положение 1, нажмите на зеленую кнопку пуска (2) и, путем смещения джойстика (3) вправо или влево, выберите  направление проката. Для остановки работы машины нажмите на красного цвета кнопку экстренной остановки (4) (рис. 4)

Версия машины на основании SH500 позволяет менять направление проката путем нажатия педали (рис. 5)

            - Рис. 4

            - Рис. 5

Версия машины на основании SF500 позволяет менять направление проката путем нажатия педали (рис. 5)

Правильное натяжение цепи устанавливается путем смещения вверх или вниз ручки, обозначенной горизонтальными стрелками.

Правильное натяжение ремня устанавливается с помощью четырех винтов двигателя, изображенных возле вертикальной стрелки, с последуюшим смещением двигателя вверх или вниз.

Натяжение лент регулируется гайкой, обозначенной стрелкой.

            - Рис. 7

            - Рис. 8

Защитные панели снабжены автоматической блокировкой при открытии.

Для закрытия защитных панелей необходимо выполнить следующее: разблокируйте защитную панель, оттянув ее в направлении, указанном горизонтальной стрелкой, и вращайте ее в направлении, указанном вертикалной стрелкой.

Fig. 9