# СЛАЙСЕР ДЛЯ МЯСА. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Примечание

• мощность сети должна совпадать с мощностью прибора, указанной на паспортной табличке. При некорректной эксплуатации возникает угроза возгорания.

* Прибор должен быть заземлен. В случае отсутствия заземления, или ненадежного его осуществления, возникает угроза поражения током.

* В аварийной ситуации немедленно выключите прибор и отсоедините его от сети.

* Запрещается помещать в прибор руки или другие части тела во избежание получения травмы.

* Во избежание поломок оборудования не поручайте его ремонт никому, кроме производителя или его представителя.

* Производитель не несет ответственности за повреждения и увечья, полученные в результате самостоятельного ремонта оборудования.

* При повреждении силового кабеля его необходимо заменить.

* Для замены используйте специальный мягкий кабель, который может предоставить производитель, или его агент по сервисному обслуживанию.

* Запрещается мыть прибор водой, поскольку его корпус не является водостойким. В результате проникновения воды в корпус могут повредиться электрозапчасти и механические узлы.

* Если прибор не используется, он должен быть выключен.

* Перед очисткой необходимо выключить прибор и отсоединить его от сети.

* При обнаружении неполадок в работе прибора немедленно прекратите эксплуатацию.

* Проводите частые проверки корпуса лезвия, загрузочного столика, лезвия и других узлов на прочность затяжки болтов и повреждения.

* Запрещается разрезать с помощью прибора замороженное мясо при температуре ниже -6оС.

* При передаче прибора новому владельцу приложите к прибору руководство.

* При повреждении или утере руководства обратитесь к производителю.

* При обнаружении несоответствий с руководством также обращайтесь к производителю.

Установите заземлитель, прежде чем устанавливать прибор.

Избегайте получения повреждений в результате утечек тока.

Слайсер работает автоматически. Не подносите руки близко к прибору. Игнорирование данной рекомендации может привести к получению оператором увечий.

Лезвия необходимо чистить и менять, соблюдая при этом осторожность, чтобы не порезаться об острый край лезвия.

Основные технические характеристики.

| Модель | HBS-275A | HBS-250A | HBS-220A |
| --- | --- | --- | --- |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240В 50Гц | 220-240В 50Гц | 220-240В 50Гц |
| Мощность: | 250Вт | 150Вт | 120Вт |
| Толщина нарезки | 0-15 мм | 0~12 мм | 0~12 мм |
| Диаметр лезвия | 300 мм | 250 мм | 220 мм |
| Макс. ширина нарезки | 220 мм | 180 мм | 160 мм |
| Вес | 19,10 кг | 15,50 кг | 14,40 кг |
| Габариты | 597x520x495мм | 537X460X400мм | 498X435X380мм |

Инструкция по эксплуатации и список запчастей

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Устанавливайте прибор на ровной поверхности, которая сможет выдержать его вес.

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению прибора.

- Поверните переключатель и дайте прибору поработать 2-3 минуты, проверяя при этом качество его работы.

- Поверните переключатель, чтобы лезвие начало крутиться против часовой стрелки.

- Отрегулируйте толщину ломтиков, поворачивая регулятор против часовой стрелки.  Ручку фиксатора положения также необходимо повернуть против часовой стрелки.   Подведите головную часть фиксатора к пластине.

- Равномерно проводите каретку вперед и назад, используя ручку проталкивателя и рычаг.

- Нарезав необходимое количество, установите регулятор в нулевое положение.  Поверните ручку фиксатора и верните его в исходное положение.

- Теперь можно забрать нарезанный продукт.

Очистка

- Перед очисткой всегда отключайте прибор и устанавливайте регулятор в нулевое положение.

- Запрещается использовать химические или абразивные средства.  Не используйте жесткие щетки, или иные инструменты, которые могут повредить слайсер.

- Проводите очистку с помощью влажной ткани, смоченной в чистящем средстве, после чего вытрите и высушите прибор.  Помните о необходимости ежедневной очистки прибора.

- При очистке снимите крышку с лезвия и очистите каретку.

- Предупреждения относительно очистки лезвия:

  - Выполняя данную работу, надевайте защитные перчатки

  - Не прикасайтесь к краю лезвия

  - Соблюдайте осторожность, поскольку это опасная операция

- После очистки включите машину на 5 минут.

- ВНИМАНИЕ: Не мойте прибор водой непосредственно.

Обслуживание

- Лезвие из нержавеющей стали:

  - После работы протрите лезвие сухой тканью.

  - Нанесите на край лезвия немного пищевого масла с помощью сухой ткани.

  - Во избежание появления ржавчины необходимо ежедневно затачивать лезвие.

- Смазка направляющих:

  - Передвиньте каретку на одну сторону и удалите загрязнения с направляющих с помощью сухой ткани.

  - Пальцем нанесите смазку на направляющие и тщательно ее распределите.

  - Проводите смазку каждую неделю.

- Смазка оси проталкивателя:

  - Сначала очистите ось сухой тканью

  - Нанесите на обе оси пищевое масло и поводите проталкивателем вверх и вниз, чтобы масло равномерно распределилось по ним.

  - Проводите смазку каждый день.

- Смазка точильного устройства:

  - Сначала очистите ось точильного устройства.

  - Нанесите на обе оси пищевое масло;

  - Поверните устройство и поводите им вдоль осей, пока не скольжение не станет равномерным.

- Смазка фиксатора

  - Поверните фиксатор против часовой стрелки на максимальную длину.

  - Очистите головную часть фиксатора и нанесите на него пищевое масло.

  - После этого верните фиксатор в исходное положение.

  - Проводите смазку каждую неделю и не наносите слишком много масла.

Заточка лезвий

- Лезвия необходимо затачивать при неравномерной толщине ломтиков, или если ломтики крошатся при нарезке.

- Перед заточкой лезвие необходимо очистить.

- Снимите точильное устройство и смажьте его направляющие для улучшения скольжения.

- Вытащите точильное устройство и поверните на 180о, после чего нажмите пальцем на правый камень и установите устройство в рабочее положение.

- Убедитесь, что поверхность камня плотно прилегает к поверхности края.  В противном случае отрегулируйте его.

- Включите прибор, чтобы лезвие поработало 1-2 минуты, после чего проверьте, хорошо ли заточено лезвие. При неудовлетворительном результате включите прибор повторно.

- Нажмите левый камень и убедитесь, что его поверхность плотно прилегает к поверхности лезвия. Затачивайте лезвие в течение 3 секунд, чтобы удалить зазубрины.

- Завершив работу, установите точильное устройство в рабочее положение.

- Содержите камни в чистоте для обеспечения их качественной работы.

- Не смотрите на вращающиеся точильные камни во избежание травмирования глаз откалывающимися от камней частицами.

#### Иллюстрация

# Text boxes

1. Точильное устройство

2. Защита лезвия

3. Толкатель на крышке лезвия

4. Ручка толкателя лезвия

5. Каретка

6. Регулятор размера нарезки

7. Переключатель

8. Регулятор толщины нарезки

1.