# Тостер

BAR1000/BAR2000/RST1270/RST2270

# Описание

Мы предлагаем Вам 1 и 2 уровневые тостеры.

Инфракрасные кварцевые трубки обеспечивают быстрое приготовление без периода подготовительного разогрева (150-400 тостов/час)

### Размеры и емкость

| Модель | BAR 1000 | BAR 2000 | RST1270 | RST2270 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 450x285x305 | 450х285х420 | 610х335х325 | 610х335х465 |
| Мощность | 1700Вт | 2600 | 4200 | 4800 |
| Напряжение | 230В | 230В | 230В | 230В |
| Вес | 10кг | 12кг | 15кг | 17кг |
| Тостов/час | 150 | 300 | 200 | 400 |
| Нагрев.элемент | 4 | 6 | 4 | 6 |

### Уход

Перед мойкой обязательно отключите прибор от источника питания и дайте остыть. Не допускайте контакта кожи с кварцевыми трубками!

Протрите трубки материалом со спиртовым раствором. Регулярно протирайте влажной губкой со слабым мыльным раствором металлические стенки вашего прибора. Не мойте прибор абразивной губкой. Не мойте оборудование под проточной водой, это может повредить ему.

### Установка

Не устанавливайте прибор вплотную к стене или рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Контактные поверхности должны быть покрыты материалами с хорошей термоизоляцией. Советуем соблюдать дистанцию около 30см между объектами.

## Подключение электричества

BAR1000/2000 следует подключать 230В одна фаза

Объяснение цвета проводов:

Фаза коричневый

Нейтраль синий/голубой

Земля желтый/зеленый

RST1270/2270 следует подключать 230В две фазы

Объяснение цвета проводов:

Фаза коричневый/черный

Нейтраль синий/голубой

Земля желтый/зеленый

### Работа

Функциональные элементы тостера:

Переключатель на 4 позиции

Таймер на  15 мин.

1 контрольная лампа

Процесс приготовления не требует предварительного нагрева. Вы можете добавить немного воды в глубокий поднос для того, чтобы улучшить вкус продуктов.