Кофеварка

Модель: AK/8-2

Компания: JOHNY (Греция)

Руководство по эксплуатации

О вашей кофеварке

Приобретённая вами традиционная кофеварка представляет собой результат длительной разработки и уважения к традиции приготовления кофе по-арабски.

Мы благодарим Вас за сделанный вами выбор и заверяем, что Вы получили хорошего работящего помощника на долгие годы.

Кофеварка JOHNY поможет приготовить традиционный кофе по-арабски, полностью сохраняя аромат и превосходный вкус.

Приступая к пользованию новой кофеваркой, сначала внимательно и полностью прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации.

Выбор места

Кофеварку следует поставить на ровную прочную поверхность, на удалении от воды. Для подключения кофеварки к источнику электрической энергии следует использовать только электрическую вилку тип «schugo»; пользоваться удлинителями не разрешается. Убедитесь в том, что площадка около оборудования сухая, и что на ней нет масла.

{{002 	 	(Здесь и далее указаны номера страниц оригинала PDF)

Указания по применению

Данной кофеваркой, также как и другим электрооборудованием, должны пользоваться только взрослые люди, которые знают, как ею пользоваться.

Поставьте оборудование в выбранном месте, откройте пластмассовый пакет с песком, и насыпьте этот песок на нагревательную пластину. Распределите песок по пластине ровным слоем.

Извлеките дренажный колпачок с сеткой из пластмассового пакета и прикрепите его к держателю, предусмотренному для этой цели в передней (нижней) части оборудования.

Подключите оборудование к источнику электрической энергии, обеспечивающему надёжное заземление.

ВНИМАНИЕ! Пользоваться удлинителями и адаптерами не разрешается.

Нажмите на электрический выключатель «Мощность» (POWER).

Приготовление кофе

Регулятор температуры поверните в положение «300 °C», и нагревательный элемент в нижней части оборудования начнёт нагреваться. Включится световой индикатор и останется включенным, пока термостат в регуляторе температуры не определит, что достигнута заданная температура. Чтобы быстрее приготовить кофе, рекомендуется, чтобы кофеварка работала при температуре 300 °C (и для этого регулятор температуры ставят в положение «300 °C»).

ВНИМАНИЕ! Когда заданная температура будет достигнута, световой индикатор будет периодически выключаться и включаться снова.

Заметим, что в самом начале рабочего цикла, после включения кофеварки придётся подождать приблизительно 20 минут, прежде чем будет достигнута заданная температура.

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование является автоматическим. Регулятор температуры поддерживает заданную температуру и, таким образом, сберегает электроэнергию.

В кофейник (поставляется вместе с кофеваркой) поместите необходимые ингредиенты (вода, молотый кофе арабика, сахар) и погрузите кофейник в песок; при этом необходимо добиться, чтобы дно кофейника соприкасалось с находящейся под ним нагревательной пластиной. Малыми кругами, непрерывно перемещайте кофейник в песке, постоянно поддерживая контакт с нагревательной пластиной.

{{003

Использование водяного контейнера

Если желательно приготовить кофе быстрее, то можно использовать тёплую воду из контейнера, находящегося в верхней части оборудования, следуя приведённым ниже указаниям.

Снимите крышку, потянув её вверх. Наполните контейнер водой (соблюдайте осторожность, не переполняйте контейнер), и поместите крышку на место, слегка надавив на неё. Поверните регулятор температуры в верхней части оборудования, чтобы получить 90 °C.   	Световой индикатор включится и останется включенным в течение всего времени, пока происходит нагрев до 90 °C; время нагрева составляет около 20 минут; когда заданная температура будет достигнута, световой индикатор будет периодически выключаться и включаться снова. Температуру следует проверять по термометру, который находится рядом с регулятором температуры 90 °C. Когда вода нагрета, подставьте кофейник под кран контейнера и откройте кран, повернув рычажок крана по часовой стрелке на 90°. Для того, чтобы закрыть кран, поверните его в противоположном направлении.

ВНИМАНИЕ! Когда контейнер, предназначенный для воды, находящийся в верхней части оборудования, станет пустым, рекомендуется перевести регулятор температуры воды в положение «Выключено».

В конце каждого рабочего дня выключайте оба регулятора температуры: как 90 °C, находящийся сверху, так и 300 °C, находящийся снизу. Наконец, выключите выключатель «Мощность». Также рекомендуется вынуть вилку электрического кабеля из розетки источника электрической энергии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Песок остаётся горячим в течение многих часов после выключения оборудования.

Не разрешается пользоваться кофеваркой, если у Вас мокрые руки.

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование снабжено защитным термостатом, который предотвращает перегрев оборудования. В случае неисправности регулятора температуры, если температура станет выше 370 °C, защитный термостат отключит оборудование. В этом случае, восстановить работоспособность оборудования может только авторизованный технический специалист.

{{004

Некоторые правила гигиены

При изготовлении этой кофеварки мы соблюли требования Европейских Стандартов по гигиене. Контейнер для воды изготовлен из алюминия с тефлоновым покрытием, и в конце срока службы все материалы допускают утилизацию для вторичного использования.

Однако, в дополнение к мерам, принятым изготовителем, напоминаем Вам о необходимости соблюдения некоторых простых правил гигиены.

Отсоедините кофеварку от источника электрической энергии, и протрите её корпус сухой тканью.

Ежедневно тщательно очищайте контейнер для воды и дренажный колпачок вместе с его сеткой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать оборудование. Обратитесь к авторизованным лицам, к дилеру или непосредственно к изготовителю.

Заменять электрический кабель не разрешается.

Технические характеристики

| Модель | AK/8-2 |
| --- | --- |
| Напряжение | 230 В, 50 Гц |
| Мощность | 2100 Вт |
| Масса нетто | 12,890 кг |
| Масса брутто | 14,250 кг |
| Размеры: |  |
| - длина (L) | 345 мм |
| - ширина (W) | 420 мм |
| - высота (H) | 860 мм |